CONSIDERATIVOS QUE SE DEBE CUMPLIR PARA OTORGAR LA ELEGIBILIDAD A LOS PIP POR PELIGRO INMIMENTE EN EL MARCO DEL DU-004-2015 Y LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE DADO A TRAVÉS DEL DS N°045-2015-PCM DEL 5 DE JULIO DE 2015 Y SU AMPLIATORIA EL DS N°058-2015-PCM.

Además de lo requerido en la Ficha Técnica N°02 de acuerdo a lo establecido en la Directiva N°003-2014-EF/63.01, se debe cumplir con los siguientes considerativos:

- No es procedente la atención de un Proyecto de Inversión Pública declarado viable de la Clasificación Funcional Programática Función 05: Orden público y seguridad; División Funcional 016: Gestión de riesgos y emergencias; Grupo Funcional 0035: Prevención de desastres, sea presentado como un PIP de emergencia por peligro inminente en las siguientes condiciones:

- Que haya iniciado la fase de inversión.

- Que se encuentre vigente de acuerdo a la normativa del SNIP.

- El PIP de emergencia por peligro inminente, deberá estar ubicado en la zona definida como de “muy alto riesgo” de acuerdo a lo definido en el Informe de Estimación de Riesgo y, por el último estudio realizado por el CENEPRED u otra entidad como el IGP, INGEMMET, etc., de acuerdo a sus competencias, además de ser un distrito declarado en Estado de Emergencia en el marco del DS N°0045-2015-PCM y su ampliatoria el DS N°058-2015-PCM.

- El PIP de emergencia por peligro inminente deberá contar con un “Informe de Estimación de Riesgo” de acuerdo a lo establecido en la directiva N°003-2014-EF/63.01, debiendo éste informe concluir que existe un “muy alto riesgo”. Asimismo, el Informe técnico científico de la entidad competente que se adjunte, será el considerado en el último Informe emitido por el ENFEN al momento de formular el PIP de emergencia.

- Los PIP de emergencia por peligro inminente posibles de ser presentados son: Muros de protección en laderas (para brindar servicios de protección frente a al riesgo de deslizamientos) y defensas ribereñas longitudinales (para reducir el riesgo de inundación) del tipo gaviones o enrocados.

- Para la presentación de los PIP de emergencia por peligro inminente deberá tenerse en cuenta el cronograma de ejecución, el plazo de ejecución y el momento del inicio del período de lluvias.

DEFENSA RIBEREÑA

- La defensa ribereña a plantearse debe ser del tipo gaviones o diques enrocados.

- La defensa ribereña de preferencia debe ser máximo de 500 ml, considerándose los plazos de ejecución y el inicio del periodo de lluvias, debiendo indicarse sus coordenadas UTM de inicio y fin.

- Para el caso de las defensas ribereñas, debe realizarse el levantamiento topográfico a curvas de nivel de la zona considerada como área de inundación (área que posiblemente se afecte si ocurre la inundación), asimismo, seccionamiento del río en una longitud igual a la longitud de la defensa ribereña.

- Definir las cotas de la rasante del fondo del río, cotas de la terraza donde se ubican las Unidades Productoras (UP) de bienes y servicios públicos, cotas del tirante de agua promedio del caudal actual, cota del tirante de agua alcanzado en un evento extremo de inundación anterior (para un periodo de retorno dado), cotas de la corona del dique longitudinal, cota de la altura de colmatación que permita definir el volumen de material colmatado en el tramo a descolmatar como parte del PIP de emergencia, etc. En esta parte se deberá sustentar a través de las cotas del nivel del terreno y las cotas absolutas de cada UP, que estas serán inundadas, comparando con las cotas del nivel del agua para el caudal máximo.

- El plano de planta debe contener el área de inundación y las UP de bienes y servicios públicos, con sus cotas de nivel del terreno donde se establece la UP y sus coordenadas UTM. Asimismo, debe considerarse todas los otros bienes y servicios privados existentes, como viviendas (población), áreas agrícolas, negocios, etc., existentes en el área de potencial inundación, valorizados todos.

- Para definir el tiempo del PIP de emergencia por peligro inminente, debe considerarse el periodo de la elaboración del Exp. Técnico, tiempos para el proceso de contratación y la ejecución de la obra.

CONSIDERATIVOS EN EL DISEÑO DE LA DEFENSA RIBEREÑA TIPO ENROCADO

- Para la determinación de la altura del muro, debe considerarse el caudal máximo con el correspondiente tirante de agua máximo. Además, deberá indicarse algunas otras características hidráulicas del río (velocidad, profundidad, pendiente, ancho estable, tipo de flujo, etc). Este caudal máximo, podrá ser obtenido de información hidrológica de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) que este circunscrito/cercano al mismo ámbito de estudio donde se desarrollara el PIP de emergencia por peligro inminente, debiendo ponerse la fuente de información en la Ficha Tecnica (PONER el código SNIP del PIP). Cuando no se cuenta con información hidrológica se deberá usar el método racional (Q= C x I x A).

- Si es enrocado, deberá determinarse la pendiente del talud, altura del muro, espesor del muro, así como el tamaño de la roca (uso de fórmula de Maynord). Asimismo, se deberá indicar la calidad de la roca y la distancia a la cantera.

- Asimismo, se deberá determinar a través del cálculo la profundidad de socavación para la determinación de la cimentación o si no fuera posible deberá determinarse por información de PIP cercanos (indicar coordenadas UTM de este PIP cercano), ubicados en el mismo río, para el cual deberá indicarse en la FT el código SNIP del PIP como fuente de información de sustento.

- Deberá adjuntarse el estudio de suelos que sustenten el diseño, sino fuera posible deberá adjuntarse e indicarse en la FT información del estudio (Exp. Técnico) de un PIP de servicios de protección (indicar código SNIP) cercana al PIP de emergencia con las mismas características del terreno

DISEÑO DE LA DEFENSA RIBEREÑA TIPO GAVIONES

Para el diseño de muros de gaviones, debe considerarse el análisis de la falla por volteo, deslizamiento y capacidad de carga, así como, todos los aspectos de diseño considerados para el enrocado que compatibilicen con el diseño de los muros de gaviones.

MURO DE PROTECCIÓN EN LADERA PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO

- Los PIP de emergencia por peligro inminente de deslizamiento en laderas por efecto de lluvias, tendrán como objetivo reducir el riesgo de deslizamiento de masas de tierra sobre población, viviendas y UP de bienes y servicios públicos.

- Definir el área de impacto considerando el volumen o masa de tierra que se desplazara y la cantidad de familias, viviendas y/o Unidades Productoras (UP) de bienes y servicios públicos que serían impactados sino se considera el PIP de emergencia. Se debe valorizar todas las viviendas y/o UP a ser protegidos.

- El tipo de muro a presentar como parte del PIP de emergencia son los muros de gravedad, pueden ser: muros de mampostería, muros de gaviones, muros secos de piedra acomodada, muros de concreto ciclópeo.

- No deben llevar ningún refuerzo, porque no trabajaran por tracción, sino su trabajo será únicamente por compresión.

- La altura máxima a considerar es 3.5 mt.

- La base del muro de gravedad debe oscilar entre 0.4 a 0.7 de la altura del muro. La base debe asegurar estabilidad contra el deslizamiento y volcamiento.

- Los cálculos para el diseño de los muros consistirá principalmente en determinar la seguridad al deslizamiento, seguridad al volcamiento y la posesión de la resultante.